Об отопительном сезоне 2010-2011

- В 2010 году до начала отопительного периода специалистами ЗАО «Управляющая компания совхоз имени Ленина +»  были проведены соответствующие мероприятия:

- текущий ремонт сантехнического оборудования (замена кранов, труб систем отопления,  горячего и холодного водоснабжения, канализования) в подвалах многоквартирных домов;

- произведена поверка манометров (ранее установленных), установлены дополнительно манометры  на инженерной системе в подвалах многоквартирных домов;

- проведена промывка и гидравлические испытания системы отопления после отопительного периода;

- установлены рассечки в системе отопления на границе эксплуатационной ответственности по инженерной инфраструктуре многоквартирных домов;

- в начале отопительного периода в 2010 г.  производилась систематическое удаление воздуха из системы отопления через воздуховыпускные клапаны на отопительных приборах  или из обратной линии отопительной системы в подвалах многоквартирных домов;

- подготовлены и сданы в соответствующие органы паспорта готовности домов к эксплуатации в зимних условиях;

- замена разбитых окон в подъездах домов;

- утепление трубопроводов;

- поставка доводчиков на входных дверях;

- ремонт и укрепление входных дверей;

- капитальный  ремонт кровли д. 3;

- другие работы в соответствии с нормами и правилами эксплуатации жилищного фонда.

- В отопительный период (2010-2011 гг.) жалоб на работу системы отопления по многоквартирным домам от жителей  многоквартирных домов не поступало.   Аварийных отключений  внутридомовой системы отопления, водоснабжения  не было.

- Проведение мероприятий по подготовке  жилых домов к отопительному сезону 2011-2012гг. :

- установка рассечек на границах эксплуатационной ответственности;

- ремонт или замена кранов и задвижек в подвалах многоквартирных домов;

- промывка систем теплопотребления (гидропневматическая промывка);

- установка контрольно – измерительных приборов по многоквартирным домам, в которых  не были  установлены  приборы учета ресурсов;

- гидравлические испытания системы отопления и ГВС;

- окраска и восстановление  теплоизоляции;

- текущий ремонт сантехнического инженерного оборудования в подвале домов №№ 15,15/1,11;

- составление актов технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования;

- ремонт и утепление окон и дверей  в подъездах домов;

- проведение  мероприятий  по энергосбережению и повышению энергоэффективности отопительной системы и системы ГВС в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ и  Постановлением Правительства РФ;

- подготовить  и сдать в соответствующие органы паспорта готовности домов к эксплуатации в зимних условиях;

- ремонт кровельного покрытия домов № 11,6;

- замена  вышедших из строя отопительных приборов;

- проведение других мероприятий  с учетом требований нормативной базы    (Постановление ГОСТРОЯ РФ от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации  жилищного фонда»).